Flexible ALU
1. Sarah Wöckener
2. Torben Voltmer
HFI414 Embeeded Systems

---
Agenda
- Features
- Funktionen
- Blockschaltbild
- Schnitstelle
- Timing
- GateCount & Leistungsabschätzung
- Register
- Module
- Detailblockschaltbild
- Microcode
- Microcode PROM Generator
[Speaker Notes: Sarah]

---
Features
- 4-bit Operanden
- Native Befehle in 2 Takten
- 8-bit Ergebniss für MUL
- 5-bit Ergebniss für ADD/SUB
- 2 Microcode Befehle
  - Barrel Shifter
  - 2 Akkumlator Register
  - Speicherung von Konstanten
[Speaker Notes: Sarah]

---
Funktionen
Alu Befehl	Funktion
000	AND
001	OR
010	NOT
011	ADD
100	SUB
101	MUL
110	MC0
111	MC1
[Speaker Notes: Sarah]

---
Blockschaltbild
[Speaker Notes: Torben]

---
Schnitstelle
Port	Funktion
CLK / Start / Busy / Reset	Vorderflankengesteuerter Takteingang / Startet berechnung / Alu berechnet / Asynchroner Reset
A0..3 / WriteRegA	Operand A / Ergebnis low Nibble / Register von außen schreiben
B0..3 / WriteRegB	Operand B / Ergebnis high Nibble / Register von außen schreiben
CMD0..3	Alu Befehl
OF / Zero / Equal / Cout	Overflow-Flag / Zero-Flag / Equal-Flag / Carry-out-Flag
[Speaker Notes: Torben]

---
Timing | Operanden schreiben
[Speaker Notes: Torben]

---
Timing | Nativer Befehl (ADD)
[Speaker Notes: Torben]

---
Gate-Count | Leistungsabschätzung
- 1466 Gatteräquivalente
- 1,46mW pro MHz
  - Native: 0,03µW pro Operation
  - Microcode: mindestens 0,03µW pro Befehl
[Speaker Notes: Sarah]

---
Register
Name	Beschreibung
RegA	Speichert Operand A und low Nibble vom Ergebnis
RegB	Speichert Operand A und high Nibble vom Ergebnis
AccuA	Akkumulatorregister für low Nibble vom Ergebnis
AccuB	Akkumulatorregister für low Nibble vom Ergebnis
Cmd	Speichert den zu verarbeitenden Befehl
Flag	Speichert die zu letzt berechneten Flags
[Speaker Notes: Sarah]

---
Module
Name	Beschreibung
74181	Einfache ALU
MUL-4	4-bit Hardware Multiplizierer
Barrel-Shifter-8	8-bit Barrel-Shifter (rechts/links rotieren/schieben um 0-7 bits)
Bi-Reg-n	Bidirektionale Schnitstelle mit Register
Uni-Reg-n	Unidirektionales Register
MUX-nxm	MUX für n Signalquellen mit je m-Bits
MC-Prom	Speichert den Microcode der ALU
[Speaker Notes: Sarah]

---
Detailblockschaltbild
[Speaker Notes: Torben]

---
Microcode
- 5 Adressbits für nächste Adresse
- 4 bits für S3..0 der 74181
- 1 bit für M der 74181
- 2 bit für Alu Ausgang MUX
  - 00 → 74181
  - 01 → MUL
  - 10 → CONST
  - 11 → reserviert
- 4 bit Konstante (CONST)

---
Microcode
- BarrelShifter
  - 3 bit Shift Distanz
  - 1 bit Left/!Right
  - 1 bit Shift/!Rotate
- 4 reservierte Bits
- BfromAccu
- AfromAccu
- WriteAccuA
- WriteAccuB
- WriteRegAInt
- WriteRegBInt
- busy

---
Microcode PROM Generator
[Speaker Notes: Torben]

---
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit